## Slide 1
Aportes de los Sistemas de Información Geográfica (Gis) en la Gestión Turística
Especialización en Gestión del Desarrollo e Innovación Turística (EGDIT)
Unidad 2:
Trabajando con QGis
Bibliografía:
Manual de entrenamiento de Qgis: https://docs.qgis.org/2.14/es/docs/training_manual/

## Slide 2
Problema a resolver:
Determinar áreas factibles para la ubicación de un nuevo loteo en la ciudad de Tandil, teniendo en cuenta la cercanía de centros de distribución de agua, centros policiales, bomberos y escuelas.
Con que información contamos:
- catrastrotandil.shp
- Tablas Excel con las coordenadas espaciales de los centros de agua, escuelas, policiales y bomberos
Los datos tabulares son información que en muchas situaciones son levantadas a partir de un GPS o algún otro instrumento de levantamiento, en el cual solo tenemos la información de un punto con coordenadas.

## Slide 3
Cuál es la idea?:
A partir de los datos tabulares generar la información espacial correspondiente a los centros de agua, educativos, policiales y bomberos
Luego, generar áreas de influencia
Superponer dichas áreas sobre el shape de catastro y concluir cuál es la zona más indicada para establecer el nuevo loteo
v

## Slide 4
*Luego convertimos la tabla a un formato compatible que pueda leer Quantum GIS. Por lo que guardaremos esta información como un archivo separado por comas o CSV.
Guardar Como y seleccionamos CSV delimitado por comas
*Abrimos Quantum GIS y añadimos la capa vectorial catastrotandil.shp y el mapa base
Open Street map.
*En el archivo excel, podemos observar un encabezado “x” - “y” y seguido las coordenadas en el espacio, este archivo podría tener n cantidad de datos.
Generación de información espacial a partir de datos tabulares

## Slide 5
*se busca el botón Añadir capa de texto delimitado y se hace clic sobre él o bien por el menú Capa – Añadir capa – Añadir capa de texto delimitado

## Slide 6
*Repetimos el procedimiento para las tablas de centros que se trabajarán

## Slide 7
Generación del área de influencia de las escuelas, centros policiales y bomberos: buffers
Debemos tener en cuenta que, según las reglamentaciones locales:
Las escuelas tienen un radio de influencia de 1500 mts
Los centros policiales de 1800 mtrs
Los centros de bomberos presentan un área de influencia de 3000 mtrs.
Los centros de distribución de agua tienen un area de influencia de 6000 mtrs.
Generamos los buffers para los bomberos: VECTORIAL – HERRAMIENTAS DE GEOPROCESO – BUFFER.
Finalizado el proceso, en propiedades, damos color y opacidad a los buffers

## Slide 8
*Repetimos el procedimiento para los centros policiales y bomberos

## Slide 9
Intersección de los buffers creados
Para generar las intersecciones, hacemos: VECTORIAL – HERRAMIENTAS DE GEOPROCESO – INTERSECCION.

## Slide 10
Finalmente, es posible generar un mapa para informar