## Slide 1
Aportes de los Sistemas de Información Geográfica (Gis) en la Gestión Turística
Especialización en Gestión del Desarrollo e Innovación Turística (EGDIT)
Unidad 2:
Trabajando con QGis
Bibliografía:
Manual de entrenamiento de Qgis: https://docs.qgis.org/2.14/es/docs/training_manual/

## Slide 2
Lección 2: Uso conjunto de Google Earth y QGis
En diversas ocasiones de la vida profesional, es necesario hacer uso de diversos software libres para sintetizar información geolocalizada ya sea natural o cultural.
En esta Lección haremos uso del software libre Google Earth y Qgis, y utilizaremos la página del IGN para obtener modelos digitales de terreno.
Que haremos?, Generaremos un perfil topográfico de una región de montaña que contenga atractivos naturales/culturales que se desean relevar, con el fin de obtener un perfil transversal del terreno que nos ayudará a determinar el grado de dificultad del potencial recorrido además de identificar los atractivos digitalizados en un mapa final, sobre un MDT.

## Slide 3
COMENZAMOS!!!
Instalar Googe Earth Pro (software libre)
Seleccionar la zona que que se desea digitalizar
Con la herramienta Agregar Ruta comenzar la digitalización
Una vez que picamos sobre la herramienta Agregar Ruta aparece el siguiente menú:
Nombre de la ruta
Herramienta para movernos en la digitalización
Buscamos el inicio de nuestro perfil y con el mouse en forma de mira comenzamos a picar lentamente todo el recorrido del sector elegido.

## Slide 4
Una vez finalizado todo el recorrido se hace clic en el botón Aceptar y quedará el mismo en el menú lugares
Para visualizar los perfiles verticales de los distintos circuitos, picamos son el botón derecho del mouse sobre el circuito y elegimos la opción mostrar perfil de elevación

## Slide 5
Para guardar el archivo digitalizado, se hace clic con el botón derecho del mouse sobre el nombre del lugar que se desea guardar y se elige la opción Guardar Lugar Como. Verán que el archivo se guarda con el formato KMZ, que es el formato que luego utilizaremos para abrir el archivo en QGis.
También es posible combinar todas las geometrías digitalizadas en una sola. Para ello seleccionamos todas las geometrías y picamos con el botón derecho del mouse con lo que aparecerá un nuevo menú del cual seleccionaremos la opción combinar geometría múltiple. Luego guardamos este único archivo como KMZ.
Los MDE, MDS y MDT

## Slide 6
Para bajar los MDT de Argentina, podemos hacer uso de la información gratuita del Instituto Geográfico Nacional (IGN), accediendo al siguiente link:
https://www.ign.gob.ar/NuestrasActividades/Geodesia/ModeloDigitalElevaciones/Mapa

## Slide 7
Ingresamos a Qgis y cargamos las cuatro capas de MDE descargadas mediante la opción Capa – Añadir capa – Añadir capa raster con lo que aparece el siguiente menú
Una vez seleccionadas las capas realizar clic en Abrir y luego Añadir

## Slide 8
Como todos los MDE deben quedar unidos, armaremos lo que se denomina un MOSAICO. Para ello, debemos ir al menú Raster –Miscelánea- Combinar.
Se abrirá una nueva ventana, donde se deben introducir una serie de datos a saber:
                Capas de entrada: Seleccionamos los archivos ráster que necesitemos unir para formar una única imagen.
Combinado: Seleccionamos el directorio donde se guardará el resultado y el nombre de nuestro nuevo archivo ráster.
Dejamos los demás valores por defecto y pulsamos ejecutar para que el programa procese los cambios realizados. Cuando el proceso finalice se añadirá la nueva imagen al proyecto, escogiendo previamente su sistema de referencia.

## Slide 9
Ahora cargaremos todos los archivos shape creados en Google mediante la digitalización mediante la opción Capa – Añadir capa – Añadir capa vectorial con lo que aparece el siguiente menú
Una vez seleccionadas las capas realizar clic en Abrir y luego Añadir

## Slide 10
Haciendo clic con el botón derecho del mouse y seleccionando la opción propiedades –simbología, es posible cambiar el ancho y color de los archivos shape

## Slide 11
Ahora generaremos un Relieve Profesional que favorezca la visualización del circuito, para ello usaremos la opción Mapa de sombras en la caja de herramientas de procesos.
El mapa de sombras nos dá diversas visualizaciones de la topografía según sea el azimut de la luz que ingresemos. Ingresaremos cuatro azimuts diferentes (0, 150, 260, 350) y al ejecutar, automáticamente se generarán capas diferentes que se pueden guardar con nombres distintos

## Slide 12
Para visualizar estos mapas de sombras en uno solo le daremos una transparencia del 10% por ejemplo. Para ello hacemos clic con botón derecho sobre cada uno de los mapas de transparencia y elegimos propiedades-transparencia. Luego, en opacidad colocamos 10%.
Activamos la capa combinada y jugamos activando y desactivando las capas de sombras hasta dejar el mapa a nuestro gusto.
También puedo cambiar los colores de la capa combinada haciendo clic con botón derecho y eligiendo simbología.

## Slide 13
Finalmente, superpondremos lo realizado al mapa Open Street Map
Corremos el mapa Open Street Map debajo de todas las demás capas y le damos transparencia del 30 o 40 % a la capa Combinado.